## Slide 1
ФГАОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» • 2026
Проблема синхронизации данных между облачными и локальными хранилищами
Анализ когерентности, версионных коллизий, теорем CAP/PACELC и алгоритмов блочной дедупликации в цифровом производстве
⚡ Дисциплина
• Основы технологий цифрового производства
⚙️ Фокус работы
• Edge & Cloud Hybrid Systems
🎓 Формат
• Академический доклад по ГОСТу
ФГАОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» | Слайд 01 / 12

## Slide 2
01. АРХИТЕКТУРА
Предпосылки гибридного хранения данных
Разделение информационных потоков: Локальный контур vs Публичное облако
🏭 Локальный контур (Edge / NAS / ПЛК)
• Управление оборудованием: ПЛК и IIoT требуют отклика < 10 мс без сетевого джиттера.
• Автономия производства: Обрыв внешней связи не должен останавливать работу цеха.
• Безопасность КИИ: Рецептуры и конструкторские чертежи защищены коммерческой тайной.
• Первичная обработка: Фильтрация и сжатие сырых сигналов вибраций и температур.
☁️ Облачный контур (Cloud S3 / Analytics)
• Предиктивная аналитика: Обучение ML-моделей на долгосрочных архивах телеметрии.
• Глобальный обмен: Централизованная синхронизация НСИ и документации между филиалами.
• Неограниченные ресурсы: Масштабируемые мощности объектных хранилищ (Amazon S3, Azure).
• Резервное копирование: Долгосрочное «холодное» хранение снимков данных.
ФГАОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» | Слайд 02 / 12

## Slide 3
02. ТЕОРИЯ СИСТЕМ
Ограничения теорем CAP и PACELC
Фундаментальный выбор между задержкой (Latency) и согласованностью (Consistency)
⚖️ Теорема CAP в гибридных средах
• В распределенной системе при наличии сетевых разрывов (P) выбор сводится к CP или AP.
• Модель CP (Consistency/Partition): При обрыве связи узел БЛОКИРУЕТ запись. Неприемлемо для ЧПУ!
• Модель AP (Availability/Partition): Узел продолжает запись автономно. Данные расходятся → неизбежно последующее слияние.
⏱️ Теорема PACELC & Eventual Consistency
• В штатном режиме (Else) выбирается компромисс между Latency (L) и Consistency (C).
• Strong Consistency: Задержка 100+ мс на каждый RTT запрос к облаку разрушает производительность I/O.
• Eventual Consistency: Мгновенная локальная запись + асинхронный сброс в облако.
• Inconsistency Window: Окно несогласованности, где возникают версионные конфликты.
ФГАОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» | Слайд 03 / 12

## Slide 4
03. АНАЛИЗ КОЛЛИЗИЙ
Ключевые проблемы и аномалии синхронизации
Аномалии параллельной модификации, дрейф часов и избыточность трафика
💥 Lost Update
• Параллельные изменения локального цеха и облака.
• Стратегия Last-Write-Wins безвозвратно затирает правки.
🕰️ Clock Drift
• Дрейф физических часов таймеров серверов.
• Метки времени NTP искажают хронологию операций.
📦 Whole-File Sync
• Пересылка 10 ГБ файла из-за правки 2 байт.
• Перегрузка интернет-канала и раздувание egress-трафика.
🗂️ POSIX vs S3
• Несовместимость метаданных POSIX ACL и S3 Object API.
• Потеря расширенных атрибутов xattr и жестких ссылок.
ФГАОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» | Слайд 04 / 12

## Slide 5
04. АЛГОРИТМЫ АРБИТРАЖА
Векторные часы и структуры CRDT
Детерминированный арбитраж конфликтов без использования физического времени
🔢 Векторные часы (Version Vectors)
• Каждый узел ведет вектор счетчиков V = [c1, c2, ... cn].
• Точно определяет отношение причинно-следственной связи (Causality).
• V2 >= V1 → Прямой потомок (безопасное обновление).
• V2 < V1 → Устаревший пакет данных (игнорирование).
• Разнонаправленные векторы → Фиксация параллельного конфликта.
🧬 Бесконфликтные типы данных (CRDT)
• Гарантируют строгую сходимость в конечном счете (Strong Eventual Consistency).
• 1. Коммутативность: A ⊔ B = B ⊔ A (порядок пакетов не имеет значения).
• 2. Ассоциативность: (A ⊔ B) ⊔ C = A ⊔ (B ⊔ C).
• 3. Идемпотентность: A ⊔ A = A (повторные пакеты не портят состояние).
• Применение: Распределенные счетчики и текстовые документы.
ФГАОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» | Слайд 05 / 12

## Slide 6
05. ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАФИКА
Контентно-зависимое разбиение (FastCDC)
Блочная дельта-синхронизация и устранение проблемы сдвига границ
✂️ Проблема фиксированного чанкинга
• При разбиении на фиксированные блоки (по 4 МБ) вставка 1 байта в начало файла сдвигает все границы.
• Контрольные суммы абсолютно всех последующих блоков меняются.
• Система вынуждена повторно передавать 100% объема файла по сети.
• Нерациональный расход полосы пропускания и ресурсов хранилища.
⚡ Алгоритм FastCDC / Rabin Fingerprinting
• Точки разреза фиксируются структурой содержимого с помощью скользящего окна (48-64 байт).
• Скользящее хеширование за O(1) при сдвиге на 1 байт.
• Граница блока фиксируется, когда младшие k бит хеша равны 0.
• Вставка данных меняет границы только 1 текущего блока! Все остальные блоки сохраняют свои SHA-256 ID.
ФГАОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» | Слайд 06 / 12

## Slide 7
06. БЫСТРАЯ СВЕРКА
Иерархическая сверка через Деревья Меркла
Локализация расхождений данных за O(log N) сетевых запросов
🌳 Принцип работы Дерева Хешей (Merkle Tree)
• Листья дерева содержат криптографические хеши (SHA-256) отдельных блоков файла.
• Родительские узлы вычисляются путем хеширования пары дочерних хешей.
• 1. Сначала локальный агент и облако сверяют только Root Hash (1 сетевой запрос).
• 2. Если Root Hash совпал — массивы данных 100% идентичны!
• 3. При расхождении система спускается только по ветвям с изменившимися хешами.
📊 Выигрыш в производительности
• Сложность поиска: O(log N) вместо полного сканирования O(N).
• Экономия трафика: Сокращение служебных запросов более чем на 95%.
• Безопасность: Криптографическая гарантированная целостность каждого блока.
ФГАОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» | Слайд 07 / 12

## Slide 8
07. CDC & EVENT-DRIVEN
Захват изменений данных (CDC & Kafka)
Переход от периодического опроса (Polling) к реагированию на события ядра ОС
🐧 Ядро ОС (Inotify / USN)
• Linux VFS: inotify и fanotify перехватывают вызовы modify, create, delete.
• Windows NTFS: ReadDirectoryChangesW и журнал USN.
🗄️ СУБД WAL / Debezium
• Прямое чтение транзакционного журнала (WAL в Postgres, binlog в MySQL).
• Без тяжелых SELECT запросов!
📨 Apache Kafka / Bus
• Потоковая трансляция событий с семантикой At-Least-Once.
• Фиксация Offsets позволяет легко восстановить чтение после сбоя.
ФГАОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» | Слайд 08 / 12

## Slide 9
08. ШЛЮЗЫ ХРАНЕНИЯ
Cloud Storage Gateways & Automated Tiering
Локальный кэш записи и прозрачное разрежение файлов (Stub Files)
🔀 Трансляция протоколов & Write-Back Cache
• Предоставляет цеху стандартные интерфейсы SMB / NFS / iSCSI.
• С обратной стороны транслирует операции в REST API S3.
• Write-Back Cache (NVMe): Запись подтверждается локально за < 1 мс.
• Асинхронный воркер сжимает и сбрасывает данные в облако.
❄️ Разряжение файлов (Cloud Tiering)
• Редко используемые «холодные» файлы вытесняются в облачное хранилище.
• Локально остается Stub File (Заглушка), сохраняющий имя и POSIX/NTFS ACL.
• File Hydration: При обращении к заглушке драйвер прозрачно подгружает требуемый Byte-Range из S3.
ФГАОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» | Слайд 09 / 12

## Slide 10
09. СРАВНЕНИЕ РЕШЕНИЙ
Сравнительный анализ промышленных систем
Сравнение AWS Storage Gateway, Azure File Sync, Nextcloud, Seafile и MinIO
Платформа | Модель синхронизации | Блочная дельта-синхр. | Арбитраж конфликтов | Права доступа
Azure File Sync | Hub-and-Spoke | Поблочно (4 МБ) | Конфликтные копии | NTFS ACL (Полная)
AWS Storage Gateway | Файловый / Блочный | Да (EBS / S3 Tiering) | Версионирование S3 | POSIX / SMB ACL
Nextcloud | Двунаправленная | Нет (Файл целиком) | Версионирование в БД | Базовые WebDAV
Seafile | Деревья коммитов | Да (FastCDC чанкинг) | Ветвление репозитория | Собственные ACL
MinIO | S3 Replication | Объектная репликация | S3 Versioning | IAM Политики
ФГАОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» | Слайд 10 / 12

## Slide 11
10. РЕКОМЕНДАЦИИ
Практические кейсы внедрения в производстве
Оптимальный выбор архитектуры под разные типы задач предприятия
📐 САПР & 3D-Модели
• Решение: Seafile / FastCDC.
• Передаются только дельта-блоки при изменении параметров чертежей.
• Защищает каналы связи от многогигабайтных повторных загрузок.
⚙️ MES & Станки ЧПУ
• Решение: Гибридный шлюз (SMB/NFS).
• Станки работают с локальной папкой без установки агентов.
• Полная автономия цеха при разрывах интернета.
📡 IIoT & Телеметрия
• Решение: MinIO + Kafka Bus.
• Локальное накопление рядов данных с асинхронной репликацией бакетов.
• Обучение ML-моделей в облаке.
ФГАОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» | Слайд 11 / 12

## Slide 12
11. ВЫВОДЫ
Заключение и ключевые результаты
Научно-практические выводы исследования синхронизации данных
✅ Основные результаты исследования
• Eventual Consistency — единственная практичная модель для гибридных производств.
• Логическое время (CRDT) полностью устраняет ошибки дрейфа физических часов NTP.
• FastCDC & Merkle Trees дают экономию сетевого трафика более 90%.
• Гибридные шлюзы (Storage Gateways) обеспечивают автономию цеха при авариях связи.
Спасибо за внимание!
Готов ответить на ваши вопросы по теме доклада
МГТУ «СТАНКИН» • 2026
ФГАОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» | Слайд 12 / 12